## Slide 1: 同学们进入实验室后
1. 签到，注意字迹清晰、书写工整；
2. 领取一沓实验报告纸（9张）；
3. 根据签到表上自己的序号，领取对应编号的数电器件盒；
4. 扫描二维码（稍后公布），关注“我爱EE”公众号；
5. 找到和签到表上对应序号的实验台；
6. 打开电脑、信号源、万用表、示波器和直流稳压电源的开关，检查是否可以正常工作。

## Slide 2: 实验中心公众号二维码

## Slide 3
数字逻辑实验
教师
联系方式

## Slide 4
一、课程简介及要求
二、安全教育
三、仪器使用
四、本次实验：《门电路及参数测量》

## Slide 5
一、课程简介及要求
课程内容
考核方式
课程要求

## Slide 6
实验内容
实验一 门电路及其参数测量
实验二 数据选择器及其应用
实验三 编码译码电路
实验四 组合逻辑电路设计
实验五 双稳态触发器
实验六 集成计数器的应用
实验七 时序逻辑电路设计
实验八 脉冲产生与整形电路
实验九 移位寄存和串行累加（考核）

## Slide 7
考核方式
平时成绩 40%
主要依据实验报告，平时上课表现和仪器使用等；
实验报告要求书写完整、数据准确、作图工整、书面整洁，除画图外不得使用铅笔。
不得旷课、迟到、早退，缺课两次及以上者取消该课程成绩。
生病或有事要跟老师请假，并与老师商量，安排补课时间。
考试成绩 60%
1次考试，要求独立完成给定的实验，当堂提交实验报告。

## Slide 8
课程要求
课前预习，完成实验报告的前四项，即：实验目的、实验仪器、实验原理、实验内容。
提前10分钟到达实验室，领取实验器材，检查仪器或器件是否损坏或缺失。
每人一个实验台，领取器材盒时要和实验台号对应，每次课使用固定的实验台，不得私自调换。
实验过程中，严格按实验要求去做，避免不必要的仪器损耗。
实验结束后，仪器还原，关上电源，整理好桌面和实验箱，将凳子放到桌子下面，实验器材盒上交。
保持卫生整洁，不得在实验室吃东西，不得大声喧哗，废纸等要随身带走，老师认可后方可离开。

## Slide 9
二、安全教育
火灾逃生知识
灭火器使用
参照：
本实验室注意：
1）220v电源插座
2）电烙铁

## Slide 13
三、仪器使用
直流稳压电源
信号发生器
示波器
万用表
实验箱

## Slide 20
四、本次实验——门电路及其参数测量
实验目的
1、学习使用基本逻辑门电路，掌握各种门电路之间的转换方法。
2、学会测试逻辑门电路参数的方法。
实验原理
集成逻辑门电路是最基本的数字电路元件，目前使用较为普遍的分别有双极型TTL逻辑门电路、CMOS型逻辑门电路，以及之后所开发的一些与TTL兼容的CMOS逻辑门电路，比如74HCT系列。
最基本的逻辑门电路有三种：与门、或门和非门，对应的逻辑符号如下图所示。其它的门电路可以由这三种基本门电路构成。

## Slide 21
逻辑电路的表示方法有三种：逻辑表达式法、真值表法和卡诺图法。其中，逻辑表达式法比较直观，可以直接看出电路的逻辑功能；真值表法可以直接看出电路输出结果；卡诺图法一般用来帮助化简逻辑表达式使用。
在电子电路中，用高、低电平分别表示二值逻辑的1和0两种状态，对于门电路的输入，都有一定的门限值：输入信号幅度高于高电平门限值，输入为高电平，逻辑状态为1；输入信号幅度低于低电平门限值，输入为低电平，逻辑状态为0。对于TTL门电路，其高低电平门限值分别为2.4V和0.4V。
如果以输出的高电平表示逻辑状态1，以低电平表示逻辑状态0，称这种表示方法为正逻辑；反之，若以输出的高电平表示逻辑状态0，低电平表示逻辑状态1，则称这种表示方法为负逻辑。在数字电路实验中，若非特殊说明，一般采用正逻辑。

## Slide 22
对任何与或表达式进行二次求反，即可得到与非表达式，尽管这种方法构成的电路不一定是最简方案，但具有器件单一的特点。
电子电路中，最基本的与非门电路为7400，它包含四个独立的二输入端与非门，称为四-二输入端与非门。其内部逻辑结构和管脚图如下所示，其中A、B为输入端，Q为输出端。

## Slide 23
实验内容
1、用实验箱检测7400中每个与非门的逻辑功能是否正常。
2、用7400实现非、或、或非和异或逻辑功能，写出逻辑表达式并给出化简过程；在实验箱上连接电路并验证逻辑功能，将结果填入真值表。
3、传输延迟时间是衡量门电路开关速度的一个重要指标，如图1-1所示，tpd = (tpHL+tpLH) / 2，其中tpHL和tpLH分别为导通延迟时间和截止延迟时间。用环形振荡器测量7400的平均传输延迟时间，实验电路如下图所示。电路输出波形的周期 T = 6tpd，则tpd = T/6，tpd即为7400平均传输延迟时间。
4、（选做）用示波器的XY模式测量7400的电压传输曲线，画出曲线，记录并在曲线上标注VOH、VOL、Voff、Von。测试电路如图1-2所示。
其中VOH、VOL分别为与非门的输出高电平和低电平；Voff是关门电平，指保持输出为高电平的最大输入低电平；Von是开门电平，指保持输出为低电平的最小输入高电平。

## Slide 24
图1-2 电压传输曲线测试电路
VI
VO
tpHL tpLH
图1-1 传输延迟时间

## Slide 25
5、（选作）用与非门7400构成半加器，实现不考虑进位输入的一位二进制加法。
思考题
对于TTL电路，输入端悬空相当于什么电平？在实际接线中应当如何处理，为什么？

## Slide 26: 注：
电源：4v/0.5a，独立模式；
电源、信号源、示波器、电路要共地；
芯片在面包板上插接的位置，第一脚的位置；
拔芯片要用导线在下面翘一下，不要用手直接拔；
分组结合实验1，演示仪器如何使用；

## Slide 27
相对于模电实验，数字电路实验应该注意的地方：
1）示波器：DC耦合，纵轴2v/格；横轴的单位参考输入信号的频率；

## Slide 28: 2）电源：4v/0.5a；独立模式；

## Slide 29: 3）实验箱，数电所特有的部分，见下图：

## Slide 30: 数字电源输入的gnd与面包板旁的gnd要用导线共在一起

## Slide 31: 4）信号源：用sync口； （SYNC的输出为ttl信号：高电平5v，低电平0v，频率与CHA一致）信号源如何使能SYNC输出：

## Slide 33: 测7400的电压传输曲线：